Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский государственный технический университет

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кафедра «Электромеханика и нетрадиционная энергетика»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе «Исследование генератора постоянного тока с независимым возбуждением»

Выполнил студент 3-ЭТ-5                И.И. Иванов

Проверил:

Доцент				   Макаричев Ю.А.

САМАРА  2007

- Программа работ.

  - Определение Х.Х.Х.

  - Определение Х.К.З.

  - Внешняя характеристика.

  - Регулировочная характеристика.

  - Нагрузочная характеристика.

- Номинальные данные исследуемых машин.

Таблица 2.1

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | ~ 400 В / 16 А |
| G2 | Источник питания двигателя постоянного тока | 206.1 | ( 0…250 В / 3 А (якорь) / ( 200 В / 1 А (возбуждение) |
| G3 | Возбудитель синхронной машины | 209.2 | ( 0…40 В / 3,5 А |
| G4 | Машина постоянного тока | 101.2 | 90 Вт / 220 В / 0,56 А (якорь) / 2×110 В / 0,25 А (возбуждение) |
| G5 | Преобразователь угловых перемещений | 104 | 6 вых. каналов / 2500 импульсов за оборот |
| М1 | Машина переменного тока | 102.1 | 100 Вт / ~ 230 В / 1500 мин( |
| А2 | Трёхфазная трансформаторная группа | 347.1 | 3(80 В(А / 230 В/242,235, 230, 226, 220, 133, 127 В |
| А6, А8 | Трехполюсный выключатель | 301.1 | ~ 400 В / 10 А |
| А9 | Реостат для цепи ротора машины переменного тока | 307.1 | 3 ( 0…40 Ом / 1 А |
| Р1 | Блок мультиметров | 508.2 | 3 мультиметра 0...1000 В / 0...10 А / 0…20 МОм |
| Р3 | Указатель частоты вращения | 506.2 | -2000…0…2000 мин(1 |

3. Электрические схемы соединений.

Рис.3.1 Электрическая схема соединений тепловой защиты машины
переменного тока

- Характеристика холостого хода.

Таблица 4.1

Нисходящая ветвь

| If, A | 0,175 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0 | -0,001 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | -0,16 | -0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0, B | 184 | 157 | 127 | 79 | 6 | 0 | -69 | -122 | -155 | -160 | -164 |

Восходящая ветвь

| If, A | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | -0,01 | 0 | 0,002 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0, B | -160 | -156 | -126 | -90 | -26 | -6 | 0 | 70 | 123 | 156 | 177 |

Рис. 4.1. Характеристика холостого хода и нагрузочная характеристика

- характеристика холостого хода

- нагрузочная характеристика

- Характеристика короткого замыкания.

IK=f(If)  при RНГ=0

Таблица 4.1

| If, A | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, А | 0,73 | 0,61 | 0,36 | 0,21 | 0,04 |

Рис. 5.1. Характеристика короткого замыкания

- Регулировочная характеристика. If=f(I)

U=110 В =const

Таблица 1.7.

| I, A | 0,35 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If, А | 0,107 | 0,092 | 0,085 | 0,096 | 0,065 |

Рис.6.1. Регулировочная характеристика.

- Внешняя характеристика.

U=f(I) при If=0.1 A =const

Таблица 7.1.

| I, A | 0 | 0,108 | 0,133 | 0,238 | 0,305 | 0,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 141 | 128 | 123 | 116 | 109 | 106 |

Рис.7.1 Внешняя характеристика.

- Нагрузочная характеристика.

U=f(If) при I=0.15 А = const

Таблица 8.1.

| If, А | 0,065 | 0,082 | 0,122 | 0,189 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 94 | 107 | 142 | 176 |

График нагрузочной характеристики приведен на рис.3.1. в осях координат вместе с Х.Х.Х.

6. Ответы на контрольные вопросы.

- Объясните принцип действия генератора постоянного тока.

Принцип действия генератора постоянного тока основан на законе электромагнитной индукции и ….

# Text boxes

Рис.3.2. Электрическая схема соединений для опыта холостого хода

Рис.3.3. Электрическая схема соединений для опата короткого замыкания

Рис.3.4. Электрическая схема соединений для определения внешней, регулировочной и нагрузочной характеристик.